6   Подготовка к работе

6.1 Для обеспечения нормальной работы конвектора необходимо обеспечить: расстояние до пола – 150 мм, до боковой стены – 200 мм, свободное пространство над конвектором – 200 мм. В помещении, где устанавливается конвектор, относительная влажность воздуха не должна превышать 80(.

6.2 Для установки  конвектора на стене, необходимо прикрепить кронштейны к задней стенке конвектора с помощью самонарезающих винтов (входят в комплект поставки).

Расстояние между посадочными отверстиями в стене для моделей различной мощности приведены ниже:

| Тип | ЭВУБ-0,5 | ЭВУБ-1,0 | ЭВУБ-1,5 | ЭВУБ-2,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расстояние, мм | 300 | 445 | 800 | 800 |

6.3 Для напольного расположения конвектора необходимо на задней стенке закрепить ножки – опоры (входят в комплект поставки).

6.4 Советы при эксплуатации:

- не задавайте слишком высокую температуру в помещении в целях экономии электроэнергии.

- при длительном перерыве в эксплуатации рекомендуется отключить конвектор от сети.

7  Техническое обслуживание

7.1 Регулярно очищайте конвектор от пыли и грязи. Перед чисткой необходимо отключить конвектор от сети и дать остынуть. Элементы корпуса протирать мягкой влажной тряпкой. Запрещается применять сухие чистящие средства и полироли для мебели т.к. они могут повредить поверхность конвектора. Периодически очищайте решетки конвектора от пыли с помощью пылесоса.

7.2 Внимание! Перед началом работ по техническому обслуживанию и ремонту конвектора отключите электропитание. Техническое обслуживание и ремонт должен проводиться квалифицированным специалистом с соблюдением Правил устройства электроустановок.

7.3 Демонтаж конвектора

а) Перед тем как снять конвектор установите регулятор в положение min и отключите конвектор от сети нажав клавишный выключатель и выньте шнур питания из сети.

б) Приложив усилие снизу конвертора снимите его со стены.

8  Правила хранения

8.1 Конвектор должен храниться в закрытых помещениях в условиях, исключающих возможность воздействия солнечных лучей, влаги, резких колебаний температуры. Температура окружающего воздуха при хранении конвектора от 1(С до 40(С и относительной влажности воздуха не более 80% при 25(С.

8.2 По истечении срока службы дальнейшая эксплуатация электрообогревателя не допускается, его необходимо сдать в приемный пункт металлолома. При невыполнении изготовитель не несет ответственности за безопасность изделия.

8.3 Транспортирование конвектора в заводской упаковке допускается производить любым видом транспорта на любые расстояния. Условия транспортирования, в части воздействия климатических факторов, по группе условий хранения 4 (Ж2) ГОСТ 15150-69, условия транспортирования, в части воздействия механических факторов, по группе условий транспортирования “С” ГОСТ 23216-78.

9   Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует нормальную работу электроконвектора при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

В течение гарантийного срока завод - изготовитель в отношении недостатков электроконвектора удовлетворяет требования потребителя в соответствии с действующим законодательством, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, хранения.

Гарантийный срок хранения - 1 год. Гарантийный срок эксплуатации - 3 года со дня продажи (передачи) электроконвектора.

Гарантийное обслуживание производится при предъявлении документов, подтверждающих факт и условия покупки электроконвектора. При отсутствии таких документов доказывание факта и условий покупки электроконвектора, в том числе факта предоставления гарантии и ее условий осуществляется потребителем в порядке, установленным законодательством Российской Федерацией.

10  Свидетельство о приёмке и продажи

Электроконвектор универсальный ЭВУБ - ________ соответствует техническим регламентам ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ГОСТ 16617-87 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска  “_____”_________________20____г.                                             Штамп ОТК

##### Продан ____________________________________                                             Дата продажи ____________________

Наименование предприятия торговли и печать

Адрес изготовителя:

Россия, 456306 Челябинская обл., г. Миасс, ул. Гражданская 1а, ЗАО «Делсот»

Тел./факс: (3513) 576-770, 576-880, 576-829, 576-498; E-mail: office@delsot.ru

Электроконвекторы

универсальные серии

ЭВУБ и ЭВУБ LUX

#### ПАСПОРТ

КТО.800.299.00.000 ПС

Сертификат соответствия по ГОСТ 16617-87 от 04.08.2014 г. по 03.08.2019 г.

Перед выполнением любых работ рекомендуется внимательно изучить данное руководство, и сохранить его для дальнейшего использования.

В связи с систематически проводимыми работами по совершенствованию конструкции и технологии изготовления возможны расхождения между данным документом и поставляемым изделием, не влияющие на условия эксплуатации.

1  Общие указания

1.1 Электроконвектор универсальный предназначен для обогрева производственных, служебных, жилых и бытовых помещений путём  естественной  конвекции. Допускается использовать электроконвекторы для обогрева помещения в качестве основного источника.

1.2  90% тепла конвектор передает путем нагрева проходящего через него воздуха, т.е. конвекцией и лишь 10% - излучением в окружающее пространство. Этим достигается исключительно равномерное распределение тепла в отапливаемом помещении, тем самым обеспечивая тепловой  комфорт.

1.3 Конвектор рассчитан на продолжительную работу без надзора при соблюдении правил монтажа и эксплуатации, изложенных в настоящем документе. Климатическое исполнение УХЛ категория размещения 4 по ГОСТ 15150-69, помещения с невзрывоопасной средой. Степень защиты оболочки IP20 по ГОСТ 14254-96.

2   Технические требования и показатели энергоэффективности

|  | ЭВУБ – 0,5 ЭВУБ – 0,5 LUX | ЭВУБ – 1,0 ЭВУБ – 1,0 LUX | ЭВУБ – 1,5 ЭВУБ – 1,5 LUX | ЭВУБ – 2,0 ЭВУБ – 2,0 LUX |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 Номинальная потребляемая мощность, кВт | 0.5 |  |  |  |
| 2.2 Расход эл. энергии, кВт/ч | 0.5 |  |  |  |
| 2.3 Напряжение сети, В | 220 |
| 2.4 Нагреватель | ТЭНР 34 А8/0,25 S 110, шт. | 2 |  |  |  |
|  | ТЭНР 60 А8/0,5 S 110, шт. |  | 2 |  |  |
|  | ТЭНР 85 А8/0,75 S 220, шт. |  |  | 2 |  |
|  | ТЭНР 95 А8/0,95 S 220, шт. |  |  |  | 2 |
| 2.5 Габаритные размеры, мм. | 485х405х80 | 640х405х80 | 995х405х80 | 995х405х80 |
| 2.6 Масса, кг не более | 3,5 | 5,5 | 7,0 | 8,0 |
| 2.7 Конвектор по классу защиты от поражения эл. током по ГОСТ Р 52161.1-2004 соответствует классу | 1 |

Примечания -

1 Передняя панель конвектора в исполнении «LUX» выполнена из зеркальной нержавеющей стали,       боковые панели чёрного цвета.

Внимание! Перед эксплуатацией необходимо удалить защитную плёнку с панели из нержавеющей стали.

2 Конкретное исполнение конвектора указано в разделе 9.

3   Комплектность

3.1 Электроконвектор  ……………………... 1 шт.

3.2 Комплект монтажных частей …………. 1 шт. (2 кронштейна, 4 самореза, 2 ножки. Вкладываются в упаковку отдельно).

3.3 Упаковка ………………………………… 1 шт.

3.4 Паспорт ………………………….………. 1 шт.

4  Требования безопасности

4.1  Запрещается:

- во избежание возникновения пожара оставлять посторонние предметы на конвекторе или вблизи его,

-  накрывать конвектор материей, комплектом одежды и т.п.;

- устанавливать конвектор перед легковоспламеняющимися предметами

- устанавливать конвектор на пластиковые стены

- включать в горизонтальном положении

-допускать к включенному конвектору малолетних детей.

- загораживать конвектор  мебелью или шторами. Это нарушает нормальную циркуляцию воздуха в зоне конвектора.

-  использовать конвектор с поврежденными вилкой, розеткой;

-  использовать конвектор без заземления (зануления) через боковой контакт розетки;

-  снимать кожух при включенной в розетку вилке;

-   натягивать или перекручивать шнур, подвергать его нагрузкам;

-  устанавливать конвектор непосредственно под  розеткой;

-  устанавливать конвектор в непосредственной близости от ванн, душа или плавательного бассейна.

4.2 Внимание ! Не допускается эксплуатация конвектора при наличие на нем конденсата или куржака.

4.3 Осторожно ! При работе наружные части имеют высокую температуру.

4.4 При повреждении шнура питания во избежание опасности его должен заменить изготовитель или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо.

4.5 Конвектор рекомендуется эксплуатировать с устройством защитного отключения (УЗО). Допускается эксплуатация в сетях, имеющих защиты от перегрузки и коротких замыканий.

5 Устройство конвектора

Конвектор (рис. 1) представляет собой кожух 1, внутри которого расположены два трубчатых электронагревательных элемента (ТЭН), на рисунке не показаны. В цепь питания нагревателей включен клавишный выключатель 4, расположенный на боковой крышке, термовыключатель защиты от перегрева и терморегулятор (на рисунке не показаны). Индикация включенного в сеть конвектора производится лампочкой клавишного выключателя. Регулировку температуры воздуха производят терморегулятором, вращая ручку управления 3 по направлению шкалы. Для подключения к питающей сети конвектор оснащен шнуром питания с вилкой 5. Для

установки конвектора на стене предусмотрены кронштейны 6. Для напольного исполнения предусмотрены ножки - опоры 7.

5.1 Электрическая схема конвекторов на 0,5 кВт; 1,0 кВт; показана на рис. 2, для 1,5кВт;  2кВт – на рис. 3

5.2 Холодный воздух поступает через входную полость внутрь конвектора. Проходя через нагревательный элемент, воздушный поток нагревается и поднимается вверх, покидая прибор через выходную полость. Корпус конвектора экранирует излучение нагревательного элемента на окружающие предметы и тем самым увеличивает конвективную составляющую теплоотдачи - 40 до + 180 градусов Цельсия.

(Размеры для справок

1 - кожух;                                           5 - шнур с вилкой;

2 - боковая крышка;                          6 - кронштейн (для настенной установки);

3 - ручка управления;                       7 - ножка (для напольной установки)

4 - клавишный выключатель;

Рисунок 1 - Общий вид универсального конвектора

# Text boxes

ХР1 – шнур;

ХР2 – панель;

SА1 – клавишный выключатель;

ЕК1, ЕК2 – электронагреватель;

SК1 – термовыключатель;

SК2 – терморегулятор;